## Slide 1: Minimalizace Automatu pro inspekci síťového provozu
Dvořák Martin

## Slide 2: Úvod do problematiky
Použití regulárních výrazů
Technologie FPGA
Redukce velikosti

## Slide 3: Hledání vhodných stavů
Konečný automat
Bezkolizní relace
  R = {(q1, q2) | neexistuje slovo w takové, že q1 i q2 jsou dosažitelné z některého počátečního stavu konečného automatu přes stejné w, kde w je Σ∗}
Použitý algoritmus

## Slide 4: Výsledky bezkolizní relace
R = {(q1, q2) | neexistuje slovo w takové, že q1 i q2 jsou dosažitelné z některého počátečního stavu konečného automatu přes stejné w, kde w je Σ∗}
Soubor | ¦Q¦ |  | R
http-attacks | 142 | 3 436 | 6 717
http-malicious | 249 | 1 384 | 29 741
http-backdoor | 1358 | 78 085 | 844 676
Soubor | ¦Q¦ |  | R
http-attacks | 142 | 3 436 | 6 717
http-malicious | 249 | 1 384 | 29 741
http-backdoor | 1358 | 78 085 | 844 676

## Slide 5: Shlukování stavů
Nejmenší počet vzájemně disjunktních množin
Hledání úplných podgrafů
Heuristický přistup

## Slide 6: Výsledky shlukování stavů
Soubor | ¦Q¦ | ¦Úplné grafy¦ | ¦největší podgraf¦
http-attacks | 142 | 26 | 89
http-malicious | 249 | 17 | 85
http-backdoor | 1358 | 46 | 1234
Velikost největšího úplného grafu

## Slide 7: Vhdl reprezentace konečného automatu
Dekodér pro vstupní symboly
Původní realizace
  Kombinační logika
Realizace s kompaktní reprezentací
  Sdílený registr
  kodér
  dekodér

## Slide 8: Experimenty
Snížení počtu registrů na 10-30 %
Regulární výrazy | Původní reprezentace |  |  | Kompaktní reprezentace |  | 
 | registry | log. členy | zpoždění | registry | log. členy | zpoždění
Http-attacks | 142 | 158 | 0.805 | 42 | 376 | 1.464
http-malicious | 224 | 224 | 0.409 | 50 | 1510 | 2.138
http-backdoor | 1348 | 1040 | 0.445 | 172 | 4534 | 4.946

## Slide 9: Procentuální Poměry v datech
Regulární výrazy | Kompaktní / původní realizace |  | 
 | registry | log. členy | zpoždění
Http-attacks | 0.2957 | 2.3797 | 1.8163
http-malicious | 0.2232 | 6.7410 | 5.2274
http-backdoor | 0.1276 | 4.3586 | 11.1146

## Slide 10: Závěr
Bezkolizní relace
  Vhodný doplněk
Úplné podgrafy
  Použití Heuristiky
Úspěšná redukce počtu registrů
  Zvýšení počtu logických členů
  Prodloužení nejdelší cesty obvodu

## Slide 11: Děkuji za pozornost